TROŠKOVNIK

Dionica br.1: Ulica Tomislava Bogića, L = 500 m, širine 3,20 m

| RED. BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA (kn) | UKUPNO (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Iskolčenje trase | m¹ | 500 |  |  |
| 2. | Čišćenje i produbljivanje postojećih cestovnih kanala. Stavka obuhvaća čišćenje postojećih odvodnih, jaraka, uključena sječa stabala s vađenjem korijenja, krčenje grmlja i šiblja, košenje trave, iskop otpadnog i taložnog materijala, profiliranje dna i pokosa kanala (jarka), te odvoz materijala na deponiju, te trošak deponiranja | m¹ | 150 |  |  |
| II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada bankine. Nabava i dovoz miješanog kamenog materijala 0-32/0-65 mm u širini 15-50 cm prosječne debljine do 15 cm | m1 | 1000 |  |  |
| III. | KOLNIČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Temeljno krpanje kolnika radi izravnavanja nivelete. Veća oštećenja zasjeći (frezati), obraditi, očistiti i poprskati emulzijom i obrađenu površinu asfaltnom mješavinom AC Base 50/70 AG6 M2. Stavka obuhvaća utovar i odvoz frezanog materijala na deponiju te sve potrebne pripreme kao čišćenje postojeće podloge i špricanje bitumenskom emulzijom | t | 96 |  |  |
| 2. | Strojna izrada habajućeg asfaltnog zastora od asfaltne mješavine AC Surf 50/70 AG4 M3 u sloju prosječne debljine 4 cm. Stavka obuhvaća sve troškove nabave materijala, prijevoz i ugradnju | m2 | 1600 |  |  |
| UKUPNO PDV 25 % SVEUKUPNO |  |

Dionica br. 2: Gornji Baćin, L = 165 m, širine 3,00 m

| RED. BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA (kn) | UKUPNO (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Iskolčenje trase | m¹ | 165 |  |  |
| II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada bankine. Nabava i dovoz miješanog kamenog materijala 0-32/0-65 mm u širini 15-50 cm prosječne debljine do 15 cm | m1 | 330 |  |  |
| III. | KOLNIČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Temeljno krpanje kolnika radi izravnavanja nivelete. Veća oštećenja zasjeći (frezati), obraditi, očistiti i poprskati emulzijom i obrađenu površinu asfaltnom mješavinom AC Base 50/70 AG6 M2. Stavka obuhvaća utovar i odvoz frezanog materijala na deponiju te sve potrebne pripreme kao čišćenje postojeće podloge i špricanje bitumenskom emulzijom | t | 24 |  |  |
| 2. | Strojna izrada habajućeg asfaltnog zastora od asfaltne mješavine AC Surf 50/70 AG4 M3 u sloju prosječne debljine 4 cm. Stavka obuhvaća sve troškove nabave materijala, prijevoz i ugradnju | m2 | 495 |  |  |
| UKUPNO PDV 25 % SVEUKUPNO |  |

REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA

| Dionica 1 – Ulica Tomislava Bogića | kn |
| --- | --- |
| Dionica 2 – Gornji Baćin | kn |
| UKUPNO | kn |
| PDV 25 % | kn |
| SVEUKUPNO | kn |